# Drie-fase 500VA  generator  503T

California Instruments type 503T  met plug-in oscillator 850T

Frequentie    50Hz – 10kHz

Output          500VA,

Spanning:

Driefase    3 x  0-45V ster, of

Eénfase    0-135V  /  3.7A

## Gewicht    48 kg

Andere spanningen mogelijk door intern de secundaire wikkelingen van de 3 uitgangs trafos anders te verbinden.

De generator bestaat uit een ongestabiliseerde +/-24V voeding, en 3 lineaire versterkers die elk  15Vrms,  12A rms kunnen afgeven, dus 180VA

De versterkers hebben een interne terugkoppeling en een interne stroombegrenzing.

De 12-polige klemmenstrook achterop de bak koppelt de plug-in oscillator met de versterkers. Eventueel kunnen de versterkers hier ook met bv een audiosignaal worden gevoed als public-adress versterker.

Zo zitten de wikkelingen in elke uitgangstransformator. Alle wikkelingen zijn even lang, en zeer goed gekoppeld. Hoewel de terug koppeling primair van de trafo zit,  is de uitgangsimpedantie zeer laag.

Door de primaire spanningsmeting is de gebruiker vrij in het serie/parallel schakelen van wikkelingen.

De meest gebruikte configuraties zijn:

3 x 45V / 3.7A met nul;

3 x 90V / 1.6A, dus ruim 115V/ 400Hz in driehoek voor marine apparatuur

1 x 135V/ 3.7A voor  115V/400Hz vliegtuig apparatuur

# Text boxes

+26V

-26V

Each 15V/2A

Each 30V/1A

15V/12A

A

+26V

-26V

Each 15V/2A

Each 30V/1A

15V/12A

B

+26V

-26V

Each 15V/2A

Each 30V/1A

15V/12A

C

N

Oscilator 850T

45Hz – 10 kHz

3

2

5

4

7

6

1

+26V / 17A

-26V / 17A

230V 50-60Hz

1 kVA

30V/1A

15

16

15V/2A

13

14

30V/1A

11

12

30V/1A

9

10

15V/2A

7

8

30V/1A

5

6

Line out

Neutral

30V/1A

15

16

15V/2A

13

14

30V/1A

11

12

30V/1A

9

10

15V/2A

7

8

30V/1A

5

6

Neutral

30V/1A

15

16

15V/2A

13

14

30V/1A

11

12

30V/1A

9

10

15V/2A

7

8

30V/1A

5

6

30V/1A

15

16

15V/2A

13

14

30V/1A

11

12

30V/1A

9

10

15V/2A

7

8

30V/1A

5

6

Phase B

45V out

Phase A

45V out

Phase C

45V out

Standaard voor 3 x 45V/ 3.7A

1  2   3  4   5  6   7  8   9  10 11 12

30V/1A

15

16

15V/2A

13

14

30V/1A

11

12

30V/1A

9

10

15V/2A

7

8

30V/1A

5

6

Neutral

30V/1A

15

16

15V/2A

13

14

30V/1A

11

12

30V/1A

9

10

15V/2A

7

8

30V/1A

5

6

open

30V/1A

15

16

15V/2A

13

14

30V/1A

11

12

30V/1A

9

10

15V/2A

7

8

30V/1A

5

6

open

Phase B

(not used)

Phase A

135V out

Phase C

(not used)

Configuratie voor 0-135V/ 3.7A eenfase

1  2   3  4   5  6   7  8   9  10 11 12